## Slide 1
Blåvand bymidte - styregruppemøde
28. august 2023

## Slide 2
Nuværende og forventet fremtidig trafik
Parkeringsundersøgelse fra påsken
Kapacitetsberegninger for kryds
Trafik

## Slide 3
Nuværende trafik (døgntrafik)
Juli 2019: ca. 9.000 Før corona
Juli 2023: 7.500 Størst belastning på lørdage (skiftedage)

## Slide 5
Trafik- og Masterplanen
  Indledende vurdering
  Reduktion til 5-6.000 biler på den centrale strækning
Forventet fremtidig trafik
Blåvandvej
Sydlig søgevej
Nordlig søgevej
Toldbodvej
Kallesmærksvej
Blåvandvej
Tane Hedevej

## Slide 6
  Fordelingen på de to forbindelsesveje er mere skæv
    Dobbelt så mange pladser mod nord som syd
    Kortere parkeringstid mod syd
  Trafikken fordeles på flere adgangsveje
Detaljering af tal efter Trafik- og Masterplan
500
125
250
750
1.500
750
1.500
500
1.000
P
P
P
P
250
500
175
350
Blåvandvej
Sydlig søgevej
Nordlig søgevej
Toldbodvej
Kallesmærksvej
Blåvandvej
4.000
8.000
5.000
10.000
4.000
8.000
3.000
6.000
1.000
2.000
1.500
3.000
1.250
2.500
1.500
3.000
Tane Hedevej
4.000
8.000

## Slide 7
Parkeringsundersøgelse i Påsken 2023

## Slide 8
718 pladser
Max belægning 85 %
De fleste parkerer i 2 timer eller mindre
Størst belægning mod øst – mindre mod vest
+ 100 ledige parkeringspladser under max belægning
Byen som helhed

## Slide 9
Fokus på p-pladser ved sydlig forbindelsesvej

## Slide 10
”Trekantsparkering”
I alt 248 biler mellem kl. 9 og 18
Max belægning 115 %
De fleste parkerer i 2 timer eller mindre

## Slide 12
”Torvet”
I alt 360 biler mellem kl. 9 og 18
Max belægning 93 %
De fleste parkerer i 1 time eller mindre

## Slide 13
I alt 112 biler mellem kl. 9 og 18
Max belægning 92 %
De fleste parkerer i 2 timer eller mindre
Bag Meny

## Slide 14
Trekantsparkering
  248 parkerede biler over 9 timer
    Udgør 70 % af døgntrafikken i højsæson (tælling 2019 og 2021)
  355 parkerede biler pr. døgn
    355 biler ind + 355 biler ud = 710 kørsler (ind+ud)
Torvet
  360 parkerede biler over 9 timer
  515 parkerede biler pr. døgn = 1.030 kørsler (ind+ud)
Bag Meny
  112 parkerede biler over 9 timer
  160 parkerede biler pr. døgn = 320 kørsler (ind+ud)
Trafik til parkeringsarealer

## Slide 15
3 adgangsveje til P-pladserne
  Fædriften (65%)
  Blåvandvej (20 %)
  Toldbodvej (15 %)
Trafik på Fædriften = 0,65 x (1.030+320) = 878 biler
  Spidstime udgør 12 %:
    105 biler i timen – 2 biler pr. minut (begge retninger til sammen)
  Gnms. over dagtimerne (9-18) udgør 7 %:
    62 biler i timen
Fremtidig trafik på sydlig forbindelsesvej

## Slide 16
Krydsene mellem Blåvandvej og:
  Toldbodvej
  Kallesmærskvej
  Tane Hedevej (forlagt)
Beregning for en spidstime i juli
Spidstimeandel ud fra tidligere tællinger
Tillagt krydsene fodgængere og cyklister
  1.000 fodgængere
  100 cyklister
Kapacitetsanalyser

## Slide 18
Toldbodvej Kallesmærskvej
Blåvandvej 5 Fædriften (forlængelse)

## Slide 19
Vejdirektoratet og Trafitec - Bilisters oplevede serviceniveau i kryds – Teknisk rapport, 2020
Oplevet serviceniveau i kryds